## Slide 1: Adresavimas – antra dalis
SS 3-ia paskaita
Parengė Jurgis Kargaudas

## Slide 2: Šiandien paskaitoje
Pasikartojam
Stekas
Pavyzdinis uždavinys su steku
Valdymo perdavimo komandos
Besąlyginis valdymo perdavimas
Sąlyginis valdymo perdavimas
Pavyzdinis valdymo perdavimo uždavinys

## Slide 3: Testas
Segmentai yra:
Faini
Cikliniai
Automatizuoti
1 MB dydžio
 True

## Slide 4: Testas
AA yra sudarytas iš X šešioliktainių skaitmenų, o EA yra sudarytas iš Y šešioliktainių skaitmenų:
X=4, Y=4
X=5, Y=5
X=4, Y=5
X=5, Y=4
 True

## Slide 5: Testas
Naudojant plėtimo pagal ženklo taisyklę, plečiama pagal:
Vyriausią bitą
Kairiausią bitą
Ženklo bitą
 True
 True
 True

## Slide 6: Testas
Adresavimo baito sandara:
Mod – 3 bitai, reg – 2 bitai, r/m – 3 bitai
Mod – 2 bitai, reg – 3 bitai, r/m – 3 bitai
Mod – 2 bitai, reg – 3 bitai, r/m – 2 bitai
Kažkur guli 8 bitukai
 True

## Slide 7: Stekas
PUSH – 2 baitai (žodinis registras/nurodyta atminties vieta) yra įdedami į steką, prieš tai SP sumažinus 2 vienetais.
  SP:=SP-2;
  MOV SS:SP, jaunesnysis baitas (arba pirmas baitas iš atminties) MOV SS:(SP+1), vyresnysis baitas (arba sekantis baitas iš atminties)
POP – 2 baitai iš steko yra patalpinami į nurodytą žodinį registrą/atminties vietą, po to SP padidinamas 2 vienetais.
  MOV jaunesnysis baitas, SS:SP MOV vyresnysis baitas, SS:(SP+1)
  SP:=SP+2;

## Slide 8: Pavyzdinis uždavinys su steku (1)
AX=9876, SS=4567, SP=1973. Vykdoma komanda PUSH AX. Kokia baito, kurio absoliutus adresas atmintyje yra 46FE2h, reikšmė?
Reikės ieškoti baito reikšmės atmintyje  pasibraižom atmintį.
Vykdom komandą PUSH AX:
  SP:=1973-2=1971.
  MOV SS:SP, 76h (į atminties vietą, kurios AA yra 4567:1971, patalpinom baitą, kurio reikšmė 76h) MOV SS:(SP+1), 98h (į atminties vietą, kurios AA yra 4567:1972 patalpinom baitą, kurio reikšmė yra 98h)
Įvykdėm PUSH - atsinaujinam atminties lentelę.
SP | Baito reikšmė
1969 | XX
1970 | XX
1971 | XX
1972 | XX
1973 | XX
SP | Baito reikšmė
1969 | XX
1970 | XX
1971 | 76
1972 | 98
1973 | XX
Atminties dalis prieš PUSH
Atminties dalis po PUSH

## Slide 9: Pavyzdinis uždavinys su steku (2)
Absoliutus adresas | SP | Baito reikšmė
46FDF | 1969 | XX
46FE0 | 1970 | XX
46FE1 | 1971 | 76
46FE2 | 1972 | 98
46FE3 | 1973 | XX
Atminties vieta, kuri yra duota uždaviny: 47642h
Reik patikrinti, galbūt mūsų turima atminties vieta yra ta pati, kurios ir reikia:
  AA=seg_reg_reikšmė*10h+EA
  Turim steką dalį, vadinasi, galim rasti tos dalies absoliučius adresus: SS*10h+SP (imam dabartinį SP, kuris yra 1971)
  4567*10+1971 = 46FE1h
Atsinaujinam lentelę (užsirašom ir absoliučius adresus)
Pastebim, kad baito, kurio absoliutus adresas atmintyje yra 46FE2, reikšmė yra 98h
Ats.: 98h
Atmintis su absoliučiais adresais

## Slide 10: Valdymo perdavimo komandos
Valdymo perdavimas – toliau vykdomas ne kodas, einantis atmintyje po einamosios komandos, o iš bet kurios nurodytos atminties vietos. Valdymo perdavimo komandos:
Sąlyginės. Valdymas bus perduotas tik tuomet, jei bus patenkinta tam tikra sąlyga (pvz.: JE narnia, LOOP hogwarts).
Besąlyginės. Valdymas bus perduotas į nurodytą vietą netikrindamas jokių sąlygų (pvz.: JMP hell).

## Slide 11: Besąlyginis valdymo perdavimas (1)
Komandos: JMP, CALL, RET, INT, IRET
Besąlyginis valdymo perdavimas gali būti: vidinis/išorinis + tiesioginis/netiesioginis/artimas.
Vidinis: valdymas yra perduodamas segmento viduje (keičiasi tik IP reikšmė)
Išorinis: valdymas yra perduodamas visos atminties ribose (keičiasi ir IP, ir CS reikšmės)

## Slide 12: Besąlyginis valdymo perdavimas (2)
Tiesioginis – nauja IP reikšmė (arba nauja IP ir CS reikšmės) imama tiesiogiai iš vykdomo kodo, t.y., jos yra tam tikri baitai po komandos OPK. Pvz.: E9 F9 FF  IP:=IP_komandos_vykdymo_metu + FFF9
Netiesioginis – nauja IP reikšmė (arba nauja IP ir CS reikšmės) randama naudojant adresavimo baitą. Operandas atmintyje parodo, iš kur reikės pasiimti naują IP (arba CS ir IP) reikšmę. Jei mod=11, tai IP = žodinio registro (kurį nurodo r/m) reikšmė. Pastaba: netiesioginio valdymo perdavimo atveju adresavimo baito reg dalis yra OPK plėtinys. Pvz.: FF 68 FD  analizuojam adresavimo baitą 68 ir naują IP pasiimam iš atminties vietos, kurią nurodė mod + r/m kombinacija
Artimas – tiesioginio tipas, kai valdymas perduodamas mažu atstumu [-128;127 baitai], todėl poslinkis užrašomas vienam baite. Pastaba: negalimas išorinis artimas atvejis. Pvz.: EB EC  IP:=IP_komandos_vykdymo_metu+FFEC

## Slide 13: Besąlyginis valdymo perdavimas (3)
Vidinis artimas | Iš mašininio kodo po OPK imamas 1 baito poslinkis. Baitas išplečiamas pagal plėtimo pagal ženklą taisyklę. IP:= gautas_rezultatas + IP_reikšmė_komandos_vykdymo_metu | 
Vidinis tiesioginis | Iš mašininio kodo po OPK imamas 2 baitų poslinkis. Baitai sukeičiami vietomis. IP:= gautas_rezultatas + IP_reikšmė_komandos_vykdymo_metu | 
Išorinis tiesioginis | Iš mašininio kodo po OPK imami 4 baitai. Jie priskiriami CS ir IP registrams tokiu eiliškumu: IP j.b., IP v.b, CS j.b., CS v.b. Pvz.: EA 11 22 33 44. IP=2211, CS=4433. | 
Vidinis netiesioginis | Analizuojamas adresavimo baitas (reg dalis yra OPK plėtinys) | 
 | Mod=11  IP registrui priskiriama žodinio registro reikšmė, kurią nurodo r/m. | Mod!=11  einama į atminties vietą, kurią rodo operandas (mod ir r/m) ir paimami 2 baitai (IP j.b., IP v.b.), kurie tampa nauja IP reikšme.
Išorinis netiesioginis | Analizuojamas adresavimo baitas (reg dalis yra OPK plėtinys) | 
 | Mod negali būti 11! | Einama į atminties vietą, kurią rodo operandas atmintyje (mod ir r/m) ir paimami 4 baitai eiliškumu IP j.b., IP v.b., CS j.b., CS v.b.

## Slide 15: Sąlyginis valdymo perdavimas (1)
Visi atvejai (LOOP, sąlyginiai JMP) išskyrus INTO: komanda užima 2 baitus. 1-as baitas – OPK, 2-as baitas – poslinkis.
INTO – vykdo INT 4, jeigu OF = 1 (OPK = CE, visa komanda – 1 baitas).
  Ar OF = 1?
  Taip  vykdoma INT 4. Ne  vykdomas sekanti komanda, kode esanti po INTO
LOOP atvejai:
  CX:=CX-1 (VISADA);
  Ar tenkinama sąlyga?
  Taip  šokama su vieno baito poslinkiu (IP:=IP_komandos_vykdymo_metu + poslinkis (išplėstas pagal ženklą)) Ne  vykdoma sekanti komanda, kode einanti po nagrinėto LOOP atvejo

## Slide 16: Sąlyginis valdymo perdavimas (2)
Sąlyginiai JMP atvejai (JO, JNO, JAE, JZ, JBE ir t.t.):
  Ar tenkinama sąlyga?
  Taip  šokama su vieno baito poslinkiu (IP:=IP_komandos_vykdymo_metu + poslinkis (išplėstas pagal ženklą)) Ne  vykdoma sekanti komanda, kode einanti po sąlyginio JMP

## Slide 17: Komandų operacijų kodai
Reikia mokėti:
JMP
CALL
RET
IRET
Nebūtina mokėti:
Sąlyginiai JMP
LOOP atvejai
INT atvejai
Operacijų kodus galima rasti dėstytojo konspekte, Beno konspekte bei dėstytojo Andrikonio sudarytame sąraše.

## Slide 18
Sprendimas, bet ne pats geriausias

## Slide 19
Galbūt geresnis sprendimas

## Slide 20: Pavyzdinis uždavinys (1)
Registrų reikšmės yra: DS=21FE, SS=5634, CS=0ADF, ES=41E3, BP=9A32, BX=7100, SI=0011, DI=22F1. Koks bus procedūros išorinio iškvietimo absoliutus adresas:
9715 2E FF 9F 16 26 call cs: number (9715– poslinkis kodo segmente)
Tikslas – rasti procedūros iškvietimo absoliutų adresą
Sąlygoj duota, kad vyksta CALL. Kadangi OPK – FF ir plėtinys yra 011, tai išorinis netiesioginis CALL.
Vadinasi, vyksta besąlyginis išorinis netiesioginis valdymo perdavimas – absoliutus adresas suformuojamas paėmus 4 baitus iš atminties.

## Slide 21: Pavyzdinis uždavinys (2)
  Analizuojam adresavimo baitą. 9F = 10 011 111.
  Mod = 10  poslinkis 2 baitų.
  R/m=111  operando efektyvus adresas formuojamas taip: BX + 2 baitų poslinkis.
  EA= 7100 + 2616 = 9716h
Naudotas prefiksas 2E  vadinasi, operando atmintyje absoliutaus adreso formavimui naudojamas CS.
Gavome, kad iš atminties vietos CS:9716 reikia paimti 4 baitus ir formuoti naujus IP ir CS (nes tai išorinis netiesioginis atvejis)
Kokį atminties gabalą mes turim?

## Slide 22: Pavyzdinis uždavinys (3)
Prisimenam sąlygą: 9715 2E FF 9F 15 26 call cs: number (9715– poslinkis kodo segmente)
Vadinasi, duotas atminties gabalas iš kodo segmento su poslinkiu 9715. Reiškia, mūsų ieškomi baitai iš atminties su adresu CS:9716 yra matomi sąlygoje.
Imam 4 baitus nuo CS:9716 reikiama tvarka: FF – IP j.b. 9F – IP v.b. 15 – CS j.b. 26 – CS v.b.
Turim, kad CS=2615, IP=9FFF. Formuojam absoliutų adresą pagal formulę AA=seg_reg_reikšmė * 10h + EA.
Procedūros iškvietimas yra formuojamas pagal CS ir IP, vadinasi, AA=CS*10h+IP
AA = 2615*10+9FFF = 3014F.
Ats.: 3014Fh.

## Slide 23: Uždaviniai
AL=03, BL=02, CL=00, DL=01, AH=00, BH=01, CH=02, DH=03, ES=0000, CS=ABCD, SS=1234, DS=FE21, SP=2222, SF=0000. Įvykdžius nurodytą komandą, apskaičiuoti registrų reikšmių sumą: AL + BL + CL + DL + IP 0100 E2 90 90 LOOP… (0100 yra poslinkis kodo segmente)
AX=0003, BX=0002, CX=0000, DX=0001. Įvykdžius nurodytą komandą, apskaičiuoti sekančios vykdomos komandos efektyvų adresą. FFFE EB FE JMP number (FFFE yra poslinkis kodo segmente)
DS=1111, ES=2222, CS=FFFF, SS=4444. Koks bus sekančios komandos absoliutus adresas, jei ta komanda bus vykdoma kodo segmente. 0F01 E8 FF 00 CALL mom (0F01 yra poslinkis kodo segmente)
AL=01, BL=02, CL=03, DL=04, AH=52, BH=63, CH=74, DH=FF. Koks bus sekančios komandos efektyvus adresas, jei vykdoma komanda: FAAF FF E2 AA BB JMP places (FAAF yra poslinkis kodo segmente)

## Slide 24: Uždavinių atsakymai
197h
FFFEh
00FF3h
FF04h