## Slide 1: Adresavimas – pirma dalis
SS 3-ia paskaita
Parengė Jurgis Kargaudas

## Slide 2: Šiandien paskaitoje
Būtiniausios kompiuterio dalys
Atmintis ir jos sandara
Efektyvus ir absoliutus adresas
Adresavime svarbūs registrai
Plėtimo pagal ženklą taisyklė
Adresavimo būdai
Adresavimo baitas
Pavyzdinė užduotis
Segmento nustatymas adresavime
Užduotys

## Slide 3: Būtiniausios kompiuterio dalys
Procesorius (mikroprocesorius)
Registrai
Aritmetinis loginis įrenginys
Vykdomojo ir absoliutaus adresų formavimo įrenginiai
Pertraukimų (interrupt‘ų) sistemos valdiklis
2. Atmintis (RAM)
Kodas
Stekas
Duomenys

## Slide 4: Atmintis ir jos sandara
Mūsų nagrinėjamoje architektūroje atminties dydis yra 220 baitų (1 MB)
Paragrafas – 16 baitų (10h) dydžio blokas.
Atmintis yra skirstoma į segmentus:
  CS – Code Segment
  DS – Data Segment
  ES – Extra Segment (extra data segment / papildomas duomenų segmentas)
  SS – Stack Segment
Segmento dydis: 10000h (arba 64K)
Ir atmintis, ir segmentai yra cikliniai:
  FFFFF+1=00000h
  FF8A+AB=0035h
Segmentiniai registrai yra 16 bitų reikšmėse. Pagal pateiktą paveikslėlį (gali būti kitaip!) segmentinių registrų reikšmės yra:
  CS = 1234h
  DS = 769Ah
  ES = CF49h
  SS = DA34h
Segmentinis registras nurodo segmento pradžią atmintyje, kuri yra adresu: segmento registro reikšmė * paragrafo dydis (10h)
  Pvz.: DS pradžia atmintyje yra 769A*10=769A0h

## Slide 5: Efektyvus ir absoliutus adresas
Efektyvus adresas (EA): 4 šešioliktainiai skaitmenys (pvz. ACDCh). Jis parodo poslinkį nuo segmento pradžios.
Absoliutus adresas (AA): 5 šešioliktainiai skaitmenys (pvz. BABA5h). Jis parodo elemento adresą atmintyje.
AA = segmentinio_registro_reikšmė * 10h + EA
(dar užrašomas seg:EA, pvz.: DS:EA)

## Slide 6: Adresavime svarbūs registrai
SI – Source Index. Dažniausiai naudojamas su DS (DS:SI)
DI – Destination Index. Dažniausiai naudojamas su ES (ES:DI)
IP – Instruction Pointer. Komandos vykdymo metu rodo į sekančios vykdymos komandos pradžią. Rodo poslinkį nuo kodo segmento pradžios, dažniausiai naudojamas su CS (CS:IP)
BP – Base Pointer. Dažniausiai naudojamas kartu su SS (SS:BP)
SP – Stack Pointer. Rodo į steko viršūnė, dažniausiai naudojamas kartu su SS (SS:SP)
Uždavinukas: Registrų reikšmės: SS=ABCD, SP=0005, BP=1456, SI=BOOB, DI=7536. Duotame kode 9A yra operacijos kodas, EB yra automatizacijos plėtinys, FE yra mikrokomandos GOGO reikšmė. Vykdomoji komanda kode yra sudaryta iš 5 baitų. Kokia bus IP reikšmė komandos vykdymo metu?
1234 9A EBFE6789453124 CALL TEXT (1234 yra poslinkis kodo segmente)
Ats: 1234+5=1239h

## Slide 7: Plėtimo pagal ženklą taisyklė
Plėsti pagal ženklą reikia tuomet, kai prie žodžio (2 baitų) reikia pridėti 1 baitą.
Plečiama pagal ženklo bitą (patį kairiausią bitą). Koks ženklo bitas, tokį bitą reikia prirašyti iš kairės 8 kartus.
  0011 0101 -> 0000 0000 0011 0101 (35h -> 0035h)
  1000 0001 -> 1111 1111 1000 0001 (81h -> FF81h)
1. IP registro reikšmė yra 2222h, poslinkis 7Fh. Kokia bus nauja IP reikšmė?
2. IP registro reikšmė yra 4587h, poslinkis 87h. Kokia bus nauja IP reikšmė?
Ats.: 22A1h
Ats.: 450Eh

## Slide 8: Adresavimo būdai
Tiesioginė adresacija:
  Pagal adresavimo baitą
  Pagal operacijos kodą:
    Paprasta
    Santykinė
    Absoliuti
  Netiesioginė adresacija

## Slide 9: Adresavimo būdai
Pagal adresavimo baitą:
  MOV AX, [bx+55] -> 8B 47 55 (47 yra adresavimo baitas)
Paprasta tiesioginė adresacija:
  MOV AX, word ptr wild_stuff -> A1 05 00 (0005 yra operando EA)
Santykinė tiesioginė adresacija:
  JE wild_place-> 74 F8 (F8 yra poslinkis nuo esamos pozicijos)
Absoliuti tiesioginė adresacija:
  JMP 5511h:8722h -> EA 22 87 11 55 (komandoje tiesiogiai nurodytas EA (8722) ir segmento registro reikšmė (5511))
Netiesioginė adresacija:
  JMP [bx+si] -> FF 20 (pagal adresavimo baitą suformuojama AA; tuo adresu esanti reikšmė laikoma operando adresu)

## Slide 10: Adresavimo baitas
Adresavimo (adresacijos) baitas eina po operacijos kodo (OPK). Adresavimo baito sandara:
Mod nusako, koks yra poslinkis:
  00 – 0 baitų poslinkis (išimtis, kai r/m = 110)
  01 – 1 baito poslinkis (reiks plėst pagal ženklą!)
  10 – 2 baitų poslinkis
  11 – r/m laukas imamas kaip registras (t.y., nėra operando atminty)
mod | reg | r/m
2 bitai | 3 bitai | 3 bitai
Pvz.: Adresacijos baitas yra 8A.
8Ah=10|001|010
mod reg r/m

## Slide 11: Smagioji lentelė
Lentelę reikia mokėti mintinai!
w (word/width) – bitas, kuris nurodo, ar operuojama baitais, ar žodžiais. Šis bitas būna operacijos kodo viduje.
  w=0 (word yra FALSE)  operuojama baitais
  w=1 (word yra TRUE)  operuojama žodžiais
d (destination) – bitas OPK viduje, kuris nurodo kryptį (kas yra operandas-šaltinis, o kas yra operandas-rezultatas)
  d=0  šaltinis = reg, rezultatas = r/m
  d=1  šaltinis = r/m, rezultatas = reg
Pvz.: 1000 10dw mod reg r/m [poslinkis] – MOV registras  registras/atmintis
EA nustatom pagal r/m!
Operacijos kodas
Adresavimo baitas
Naudinga:
uosis.mif.vu.lt/~julius/Tools/asm/KomKodaiViso.pdf

## Slide 12: Pavyzdinė užduotis (1)
CS=1111, ES=5342, SS=6987, DS = 2345, BX=1111. Vykdoma komanda 8B. Duotas mašininis kodas: 8B 8F 12 34. Koks operando atmintyje EA ir AA?
8B – operacijos kodas. Išskleidžiam: 1000 1011
  d=1šaltinis r/m, rezultatas reg
  w=1operuojama žodžiais
8F – adresavimo baitas.
Išskleidžiam: 10 001 111
  mod=10  poslinkis 2 baitų
  reg = 001, operuojam žodžiais (nes w=1)  komandoje naudotas registras yra CX
  r/m = 111  BX + poslinkis
Kadangi mod=10, poslinkis yra 2 baitų, imam 2 baitus po adresavimo baito kaip poslinkį:
  12 34  poslinkis bus 34 12h
  Svarbu: mašininiam kode žodis yra užrašomas tokia tvarka: j.b v.b., tačiau assembler’yje (o ir atliekant veiksmus) tvarka yra v.b. j.b., todėl reikia nepamiršt baitų apkeisti vietomis!

## Slide 13: Pavyzdinė užduotis (2)
Koks bus EA?
  Iš adresavimo baito išsiaiškinom, kad EA formuosim taip: BX+ poslinkis  1111+3412=4523h
  EA = 4523h
Kaip gaut AA?
  Žinom formulę: AA=seg*10h+EA.
  EA=4523, o koks čia segmentas?
  Reik dar teorijos!

## Slide 14: Segmento nustatymas adresavime
Prefiksas – tai prieš OPK mašininiame kode einantis baitas, kuris gali pakeisti naudojamą segmentą. Pvz.: 26 8B 8F 12 34
Trys taisyklės, kurias reik žinoti:
  Ar buvo panaudotas prefiksas? Jei taip, imam prefiksą atitinkantį segmentą.
  Ar formuojant EA buvo panaudotas BP? Jei taip, imam SS.
  Jei formuojant EA nepanaudotas BP  imam DS.
Segmentas | Maš. Kodas | Fokusas
ES | 26 | Europos Sąjunga
CS | 2E | Žaidė CS‘ą
SS | 36 | Sovietų Sąjunga
DS | 3E | Dėstė Saikingai (Dėjo Sk**są)

## Slide 15: Pavyzdinė užduotis (3)
Tikrinam pagal taisykles:
  Ar buvo prefiksas? Ne, nes maš. kodas buvo 8B 8F 12 34.
  Ar naudojom BP? Ne, nes EA sudarėm pagal BX + poslinkis.
  Reiškia, segmentas bus DS.
AA=DS*10h+EA=2345*10+4523=27973h
Ats.: AA = 27973h, EA = 4523h
Būtinai parašykit atsakymą!

## Slide 17: Uždaviniai
Visų registrų reikšmės yra FFFF. Kokia komanda vykdoma ir koks operando atmintyje EA ir AA, jei komandos mašininis kodas yra: 8A F1 55 88.
AX=0000, BX=1111, CX=2222, DX=3333, SI=4444, DI=5555, BP=6666, SP=7777, IP=8888, CS=1234, DS=2345, SS=FFEE, ES=4567. Koks operando atmintyje EA ir AA, jei komandos mašininis kodas yra 2E 8C 1E 28 37.
3.
4. DS=FE21, SS=3456, CS=CC31, ES=E341, BP=329A, BX=3675, SI=FA45, DI=F122.
Apskaičiuoti operando absoliutų adresą pagal adresavimo baitą 6E. Po adresavimo baito seka baitai: ABBA.
Daugiau uždavinių galite rasti Beno konspekte arba dėstytojo J. Andrikonio skaidrėse.