## Slide 1: Eilutinės komandos
SS 3-ia paskaita
Parengė Jurgis Kargaudas

## Slide 2: Šiandien paskaitoje
Testas
Kas yra eilutinės komandos
Eilutinių komandų klasifikacija
SI ir DI eilutinėse komandose
REP prefiksas eilutinėse komandose
Eilutinių komandų vykdymo schema
Pavyzdinis uždavinys

## Slide 3: Testas
Jeigu vykdoma komanda RET ir reikalingas steko išlyginimas, tuomet:
SP:=SP + IP
SP:=SP + bet.op. (baitai, einantys po RET operacijos kodo)
Reik prasieit pro steką su lygintuvu
 TRUE

## Slide 4: Testas
Išorinio netiesioginio valdymo perdavimo atveju:
Keičiamas ir CS, ir IP + analizuojamas adresavimo baitas, pagal jį sprendžiame, iš kur imti naujas CS ir IP reikšmes
Keičiamas ir CS, ir IP + naujoms CS ir IP reikšmėms priskiriami 4 baitai, esantys po operacijos kodo
Keičiamas tik IP + analizuojamas adresavimo baitas, pagal jį sprendžiame, iš kur imti naują IP reikšmę
Keičiamas tik IP + nauja IP reikšmė paimama kaip 2 baitai, esantys po operacijos kodo
 TRUE

## Slide 5: Testas
Visų sąlyginių JMP‘ų (JE, JZ, JNZ ir t.t.) operacijos kodai užima:
2 baitus
1 žodį
1 baitą
Belekiek baitų
 TRUE

## Slide 6: Eilutinės komandos (1)
Eilutinės komandos skirtos operacijoms su baitų ar žodžių eilutėmis.
Eilutinės komandos dirba su eilutėmis, esančiomis DS arba ES segmentuose (nebent yra keitimo prefiksas) ir/arba akumuliatoriumi (AX/AL registru).
Eilutinės komandos gali padėti greitai pakeisti tam tikrus atminties blokus norimomis reikšmėmis.
11
12
45
89
BA
CC
A5
57
7E
AC
DC
AA
AA
AA
AA
Atminties gabalas
12345
12353
Baito ilgio eilutė. Dabar joje yra
Žodžio ilgio eilutė. Dabar joje yra

## Slide 7: Eilutinės komandos (2)
Visos eilutinės komandos mašininiame kode užima 1 baitą.
Paskutinis eilutinės komandos mašininio kodo bitas yra w (word) bitas – jis nurodo, ar bus dirbama su baitais (w=0), ar bus dirbama su žodžiais (w=1).
Ar eilutinė komanda dirba su baitu, ar su žodžiu, galima nuspręsti ir iš komandos pavadinimo: jei paskutinė raidė B, dirbama su baitais, jei W – su žodžiais.
Pvz.: MOVSB – gale B, reiškia bus dirbama su baitais.
Pvz.: Eilutinės komandos operacijos kodas: 1010 0101 – w=1, reiškia bus dirbama su žodžiais.

## Slide 8: Eilutinių komandų klasifikacija
Eilutinės komandos gali būti palyginimo arba duomenų persiuntimo.
Palyginimo komandos:
Palygina dviejų baitų/žodžių reikšmes
Atitinkamai pakeičia SF registrą
Koreguoja SI ir/ar DI registrus
Duomenų persiuntimo komandos:
Keičia atminties baitų arba AX/AL reikšmę
Koreguoja SI ir/ar DI registrus

## Slide 9: Palyginimo komandos
SCASB – Scan string byte
SCASW – Scan string word
CMPSB – Compare string byte
CMPSW – Compare string word
Pvz.: atliekama komanda SCASB. Kas vyksta:
Paimama AL reikšmė
Paimama baito, esančio absoliučiu adresu ES*10h + DI, reikšmė
Atliekamas CMP (AL – baitas)
Pakeičiami atitinkami SF registro flag‘ai
Komandos pavadinimas | Atliekamas veiksmas
SCASB | cmp al, es:[di]
SCASW | cmp ax, es:[di]
CMPSB | cmp ds:[si], es:[di]
CMPSW | 

## Slide 10: Duomenų persiuntimo komandos
MOVSB – Move string byte
MOVSW – Move string word
LODSB – Load string byte
LODSW – Load string word
STOSB – Store string byte
STOSW – Store string word
Pvz.: atliekama komanda MOVSW. Kas vyksta:
Paimama žodžio, esančio absoliučiu adresu DS*10h + SI, reikšmė
Paimta reikšmė įrašoma į atminties vietą, kurios absoliutus adresas yra ES*10h + DI
Priklausomai nuo DF (Direction Flag), didinamos arba mažinamos SI ir DI registrų reikšmės
Komandos pavadinimas | Atliekamas veiksmas
MOVSB | mov es:[di], ds:[si]
MOVSW | 
LODSB | mov al, ds:[si]
LODSW | mov ax, ds:[si]
STOSB | mov es:[di], al
STOSW | mov es:[di], ax

## Slide 11: SI ir DI eilutinėse komandose
Po kiekvienos eilutinės komandos yra keičiamos SI ir/arba DI reikšmės. Tačiau, jei kažkuris iš registrų komandoje nebuvo panaudotas, jo reikšmė išlieka nepakitusi.
SI ir DI keičiamos pagal šias taisykles:
DF = 1  reikšmė yra mažinama
DF = 0  reikšmė yra didinama
Komanda dirba su žodžiais  reikšmė keičiama per 2
Komanda dirba su baitais  reikšmė keičiama per 1
Pvz.: Vykdoma komanda SCASW, o DF=1. Kaip pasikeis SI ir DI?
SCASW  naudojamas tik DI registras, SI nesikeis.
SCASW  dirbama su žodžiais, reikšmė keisis per 2.
DF = 1  reikšmė bus mažinama.
Ats.: SI nesikeis, DI:=DI-2.

## Slide 12: Pakartojimo prefiksai
Pakartojimo prefiksai leidžia pakartoti eilutinę komandą.
Visi pakartojimo prefiksai užima vieną baitą mašininiame kode. Paskutinis baito bitas yra z (zero) bitas.
Prefiksas | Prefikso mašininis kodas | z bito reikšmė
REP REPE REPZ | F3 | 1
REPNE REPNZ | F2 | 0
Palyginimo komandos su pakartojimo prefiksu yra kartojamos tol, kol CX!=0 ir ZF=z.
Duomenų persiuntimo komandos su pakartojimo prefiksu yra kartojamos tol, kol CX!=0.

## Slide 13: Eilutinių komandų vykdymo schema
Pvz.: CX=0005, SF=0000, SI = 1234, DI = ABCD, visų ES ir DS baitų reikšmės yra nuliai. Vykdoma komanda REPNZ CMPSW. Kokios bus SI, DI ir CX reikšmės įvykdžius komandą?
Ar CX = 0? Ne.
CX:=0005-1=0004;
Vykdom operaciją. Kadangi visi ES ir DS baitai užpildyti nuliais, bus atliekamas toks veiksmas: CMP 0000h, 0000h. Reiškia, ZF tampa 1 (nes atėmę gavom nulį, reiškia ZF=1).
Komanda SCASW  dirbam su žodžiais, dalyvauja ir SI, ir DI registrai  DF=0, reikšmės didės  SI:=1234+2=1236, DI:=ABCD+2=ABCF
Ar vykdoma komanda yra CMPS arba SCAS? Taip.
Ar ZF=z? ZF=1, z=0 Ne.
Eilutinė komanda įvykdyta, einama vykdyti kitos komandos.
Ats.: SI=1236, DI=ABCF, CX=0004.

## Slide 14: Pavyzdinis uždavinys (1)
Registrų reikšmės SI=0000, DI=0000, DS=1234, ES=3333, AX=BABA, CX = 0014, SF = 000F. Duomenų segmento pirmųjų 20-ies baitų reikšmės yra atitinkamai 01h, 02h, 03h, ..., 14h. Vykdoma komanda REP MOVSB. Kokia bus SI, DI ir baitų, atmintyje esančių adresais 33330...33344, reikšmių suma įvykdžius komandą?
Tikslas yra rasti sumą iš trijų skaičių:
SI registro reikšmės įvykdžius komandą
DI registro reikšmės įvykdžius komandą
Baitų, esančių nurodytais adresais, reikšmių sumos

## Slide 15: Pavyzdinis uždavinys (2)
Pradėkime nuo baitų, esančių nurodytais adresais. Nusibraižykime, kaip atrodo atmintis prieš vykdant komandą.
Baitai, kurių mums reikia, vis dar nežinomi, tačiau pirmojo reikalingo baito adresas sutampa su ES segmento pradžia. Kadangi komandoje MOVSB rašoma į ES segmentą (MOVSB atlieka veiksmą MOV ES:[DI], DS:[SI]), pradėkime vykdyti komandą ir žiūrėkime, kaip keisis atminties baitai.
Absoliutus adresas | Baito reikšmė atmintyje
00000 | XXh
 | ...
DS pradžia 12340 | 01h
 | 02h
 | ...
12354 | 14h
 | ...
DS pabaiga 2233F | XXh
 | ...
ES pradžia 33330 | XXh
33331 | XXh
 | ...
33344 | XXh
 | ...
ES pabaiga 4332F | XXh
 | ...
FFFFF | XXh

## Slide 16: Pavyzdinis uždavinys (3)
Vykdome komandą REP MOVSB:
Ar CX = 0? CX=0014, reiškia ne.
CX:=0014-1=0013.
Vykdom operaciją. Atliekamas veiksmas: MOV ES:[DI], DS:[SI]. Vadinasi, baito, esančio adresu 12340 (1234*10h+0000), reikšmę įrašysime į adresą 33330 (3333*10h+0000).
Komandoje naudojamas ir SI, ir DI  keisis ir SI, ir DI. Komandoje dirbama su baitais  keisis per 1. DF=0 (iš SF=000F)  SI ir DI didės. SI:=0000+1=0001; DI:=0000+1=0001
Ar komanda SCAS/CMPS? Ne.
Dabar reiktų eiti vykdyti visko iš naujo, bet pažiūrėkime, kaip atrodo atmintis po vienos iteracijos.
Kas bus po dviejų iteracijų? (Baito, esančio adresu 12341 reikšmė įrašyta į 33331 adresu esantį baitą)
Kas bus po visų iteracijų? Iš viso yra vykdoma 14h (CX reikšmė) kartų, kas yra 20d kartų. Reiškia, visos mūsų žinomos reikšmės duomenų segmente yra perkopijuojamos į pirmus 20 ekstra segmento baitų.
Absoliutus adresas | Baito reikšmė atmintyje
00000 | XXh
 | ...
DS pradžia 12340 | 01h
 | 02h
 | ...
12354 | 14h
 | ...
DS pabaiga 2233F | XXh
 | ...
ES pradžia 33330 | 01h
33331 | 
 | ...
33344 | 
 | ...
ES pabaiga 4332F | XXh
 | ...
FFFFF | XXh
02h
14h

## Slide 17: Pavyzdinis uždavinys (4)
Prisimenam sąlygą: mums reikia baitų, esančių adresais 33330...33344, reikšmių sumos. Įvykdę komandą, jau turime šias reikšmes. Sudedam jas (nepamirštam, kad tai šešioliktainiai skaičiai):
01+02+03+...+09+0A+0B+...+13+14=D2h
Trūksta: SI ir DI reikšmių.
Anksčiau išsiaiškinom, kad ir SI, ir DI didėja per vieną (nes DF=0, dirbam su baitais, naudojami abu registrai). Kadangi eilutinę komandą vykdom 14h kartų, reikia 14h kartų pridėti 01h:
SI:=0000+0014=0014h
DI:=0000+0014=0014h
Sudedam viską: D2+14+14=FAh
Ats.: FAh
Absoliutus adresas | Baito reikšmė atmintyje
00000 | XXh
 | ...
DS pradžia 12340 | 01h
 | 02h
 | ...
12354 | 14h
 | ...
DS pabaiga 2233F | XXh
 | ...
ES pradžia 33330 | 01h
33331 | 02h
 | ...
33344 | 14h
 | ...
ES pabaiga 4332F | XXh
 | ...
FFFFF | XXh

## Slide 18: Uždaviniai
Registrų SI ir DI reikšmės yra 000A, registras CX=0002, registras SF=0C00. Kokia bus registrų SI ir DI reikšmių suma, įvykdžius komandą: REP STOSW?
Registrų SI ir DI reikšmės yra ABCD, registras CX=0000, registras SF=0000. Kokia bus registrų SI ir DI reikšmių suma, įvykdžius komandą: REP LODSW?
DI=FFFF, SI=ABBA, CX=0010, SF=FFFF, AX=1234. Visas ekstra segmentas užpildytas baitais, kurių reikšmės 34h. Vykdoma komanda REPNE SCASB. Kokia bus AX ir DI registrų reikšmių suma įvykdžius komandą?
SF=FFFF, SI=0013, DI=0009, CX=0003. Pirmieji 32 DS baitų atrodo taip: 0000: ---abcdefghijk— 0010:---ABCDEFGHIJK— Pirmieji 32 ES baitų atrodo taip: 0000: lmnoprstuv------ 0010: ------LMNOPRSTUV Kaip atrodys pateikti DS ir ES fragmentai ir kokios bus CX, SI ir DI reikšmės įvykdžius REPNE MOVSW ?

## Slide 19: Atsakymai
0010h
1579h
11232h
0000: lmnop----AB----- 0010: ------LMNOPRSTUV