## Slide 1: Išpakuoti ir supakuoti skaičiai
Skaidres ir medžiagą ruošė:
Jonas Brusokas
69

## Slide 2
DROPBOX CAMPUS CUP
Nemokami 25GB VU studentams!

## Slide 3
OTHER STUFF...

## Slide 4: Testas
Kuris formatas užima 8 baitus?
Vidinis realus
Trumpas realus
Ilgas realus
Vidinis nerealus
 TRUE

## Slide 5: Testas
Kas yra eilė floating point formate?
127h
Pozicijų kiekis, per kiek pastūmėm kablelį
Visi bitai, esantys po kablelio normalizuotoje skaičiaus formoje
Eilė prie kasos Maximoj
 TRUE

## Slide 6: Testas
Kaip atrodo skaičiaus normalizuota forma?
(-1)S * 2eilė * 1,mantisė (i bitas = 1)
(-1)S * 2mantisė * 1,eilė (i bitas = 1)
(-1)eilė * 2S * 1,mantisė(i bitas = 1)
Normaliai
 TRUE

## Slide 8
Kam reikalingi supakuoti skaičiai?
Anksčiau, kai procesoriai nebūdavo labai galingi ir nebuvo pajėgus greitai atlikti sudėtingų operacijų (pvz. daugybos ir dalybos), buvo stengiamasi viską kiek įmanoma labiau optimizuoti, kad būtų užtikrinta greitaveika.
Viena iš pagrindinių problemų buvo ta, kad įvairiems įrenginiams, kurie turėjo atvaizduoti skaičius, buvo sunku greitai atlikti vertimo į dešimtainę skaičiavimo sistemą veiksmus (lyginimą, dalybą, steko operacijas ir t.t.).

## Slide 9
Reikėjo kažkokiu būdu sumažinti atliekamų operacijų skaičių išlaikant funkcionalumą (t.y. vis dar atvaizduojant dešimtainius skaičius).
Buvo pasiūlyta sukurti naują skaičių formatą, kuris baituose laikys „grynus“, iš anksto paverstus, dešimtainius skaičius, kad nereiktų nuolatos vykdyti daug laiko užimančių vertimo operacijų prieš juos atvaizduojant.

## Slide 10
Kas yra supakuoti / išpakuoti skaičiai?
Išpakuotų ir supakuotų skaičių formatai yra tokie skaičių formatai, kai viename baite yra TIESIOGIAI laikomi dešimtainiai skaitmenys.
Išpakuotų skaičių formato atveju viename baite, jaunesniame pusbaityje, yra laikomas vienas dešimtainis skaitmuo (00, 01, 02 ,..., 09)
Supakuotų skaičių formato atveju viename baite yra laikomi DU dešimtainiai skaitmenys (00, 01, ...10, 11, 12, ...,98, 99)
Po aritmetinių operacijų, kuriose dalyvavo šių formatų skaičiai buvo vykdomos vadinamos „pataisymo“ (ang. Adjust) operacijos, kurios užtikrina, kad aritmetinės operacijos rezultatas taip pat būtų dešimtainis skaičius.

## Slide 11
Kaip tai padeda?
Jeigu skaičiai laikomi tokiu pavidalu, nebereikia prieš išvedant vykdyti papildomų vertimo operacijų, kas SMARKIAI paspartina bet kokią išvestį ir sutaupo DAUG resursų

## Slide 12
Kaip jie realizuojami assembleryje?
Aritmetinės operacijos
Rezultatas
Pataisymo (adjust) operacijos
7 + 4
B16
B16 → 1116
Paruošimo (dalybos atveju) operacijos

## Slide 13
SVARBU!!!!
Assembleryje baite bus laikomi dešimtainiai skaitmenys, tačiau pats skaičius VIS DAR bus interpretuojamas kaip šešioliktainis.
10 – 2 = E, o ne 8

## Slide 14
Komandos darbui su Iš/Supakuotais skaičiais
Assembleris darbui su išpakuotais bei supakuotais skaičiais turi 6 komandas:
Su išpakuotais:
AAA (komanda naudojama po sudėties)
AAS (komanda naudojama po atimties)
AAM (komanda naudojama po daugybos)
AAD (komanda naudojama PRIEŠ dalybą)
Su supakuotais:
DAA (komanda naudojama po sudėties)
DAS (komanda naudojama po atimties)

## Slide 15
(Ascii) A
(Decimal) D
A
A (Addition) - sudėtis
S (Subtraction) - atimtis
D (Division) - dalyba
M (Multiplication) - daugyba
Išpakuotas
Supakuotas
(Adjust)
Kaip iššifruoti „pataisymo“ komandas
„pataisyti“

## Slide 16
If ( (AL and 0Fh) >9 ) or (arba) (AF=1) ) then AL := AL +| - 6 AH:= AH +| - 1 AF:= 1 CF:= 1
else AF:=0 CF:=0
endif AL:=AL and 0Fh
AAA / AAS (Ascii Adjust for Addition / Subtraction)
Jei AAA – tai +
Jei AAS – tai -
Atkreipkite dėmesį!
and – loginė operacija
or – arba sąlyga

## Slide 17
AAM (Ascii Adjust for Multiplication)
AAD (Ascii Adjust for Division)
AH := AL div 1010
AL := AL mod 1010
AL := AH * 1010 + AL
AH := 0

## Slide 18
IF ( ( (AL and 0Fh) >9 ) or (arba) (AF = 1) ) then
AL := AL +| - 6 AF := 1
endif
IF ( (AL>9Fh) or (CF=1) ) then AL :=AL +| - 60h CF:=1
endif
DAA / DAS (Decimal Adjust for Addition / Subtraction)
Jei DAA – tai +
Jei DAS – tai -
Atkreipkite dėmesį!
or – arba sąlyga
Pastaba!
Vykdant tarpines sudėties / atimties operacijas NĖRA nustatomos SF reikšmės!

## Slide 19
Uždaviniams reikia mokėti
Suprasti, kas yra išpakuotas ar supakuotas skaičius (kuo skiriasi)
Mokėti visas „pataisymo“ (adjust) komandas, jų algoritmus (kaip jos taikomos) ir jų taikymų specifiką.

## Slide 20
Uždavinys 1
Duotos reikšmės: AX = 0102, BX = 0205, CX = ACDC, DX = ABBA, SF = 0000
Įvykdomos komandos:
ADD AL, BL AAA
Kokios bus AX ir AF, CF reikšmės?

## Slide 21
Sprendimas 1
Peržiūrim sąlygą ir vykdom iš eilės komandas:
ADD AL, BL AL = 02h BL = 05h AL = 02+05 = 07h
AAA (Nuosekliai tikrinam pagal schemą ir sužinom ką reikia daryti)
(AL and 0Fh) => 07h and 0Fh = 07h
07h > 9 ? NE arba AF = 1 ? NE
NE arba NE = NE => AF = 0, CF = 0; AL = AL and 0Fh;
Vykdom veiksmus:
AL = AL and 0Fh => 07h and 0Fh => AL = 07h (pagal schemą pačiam gale įvykdomas AL:=AL and 0Fh)
ATS.: AF = 0, CF = 0, AX = 0107h
Atliekam aritmetinį veiksmą ir nusistatom AF ir CF flag‘us.

## Slide 22
Uždavinys 2
0000 0000 0000 0000
XXXX ODIT SZXA XPXC
Duotos reikšmės: AX = 0102, BX = 0205, CX = ACDC, DX = ABBA, SF = 0000
Įvykdomos komandos:
SUB AL, BL AAS
Kokios bus AX ir AF, CF reikšmės?

## Slide 23
Sprendimas 2
Peržiūrim sąlygą ir vykdom iš eilės komandas:
SUB AL, BL AL = 02h BL = 05h AL = 02-05 = 0FDh
AAS (Nuosekliai tikrinam pagal schemą ir sužinom ką reikia daryti)
(AL and 0Fh) => FDh and 0Fh = 07h
FDh > 9 ? TAIP arba AF = 1 ? TAIP
TAIP arba TAIP = TAIP => AF = 1, CF = 1; AL = AL - 6; AH = AH – 1;
Vykdom veiksmus:
1) AL = F7h; AH = 00h 2) AL and 0Fh => AL = 07h (pagal schemą pačiam gale įvykdomas AL:=AL and 0Fh)
ATS.: AF = 1, CF = 1, AX = 0007h

## Slide 24
Uždavinys 3
Duotos reikšmės: AX = ABBA, BX = ACDC, CX = 1111, DX = 2222, SF = 0000
Įvykdomos komandos:
SUB AL, BL DAS
Kokios bus AX ir AF, CF reikšmės?

## Slide 25
Sprendimas 3
Peržiūrim sąlygą ir vykdom iš eilės komandas:
SUB AL, BL AL = BAh BL = DCh AL = BA-DC= 0DEh
AAS (Nuosekliai tikrinam pagal schemą ir sužinom ką reikia daryti)
(AL and 0Fh) => DEh and 0Fh = 0Eh
0Eh > 9 ? TAIP arba AF = 1 ? TAIP
TAIP arba TAIP = TAIP => 1) AF = 1; AL = AL – 6;
DEh > 9F ? NE arba CF = 1 ? TAIP
NE arba TAIP = TAIP => 2) CF = 1; AL = AL – 60;

## Slide 26
1) AL = D8h; AF = 1; 2) AL = 78h; CF = 1;
ATS.: AF = 1, CF = 1, AX = AB78h
Vykdom veiksmus:

## Slide 27
Užduotys patiems spręstis
Duotos reikšmės: AX = 0102, BX = 0205, CX = ACDC, DX = ABBA, SF = 1111 Kokia bus BX reikšmė įvykdžius komandas: SUB al, bl bei AAS
Duotos reikšmės: AX = 6969, BX = ACDC, CX = ABBA, DX = 0420, SF = 0010 Koks bus AX reikšmė įvykdžius komandą: AAA
Duotos reikšmės: AX = ACDC, BX = ABBA, CX = 0420, DX = F1FA, SF = FFFF Koks bus AX reikšmė įvykdžius komandas: ADD al,bl bei DAA

## Slide 28
Atsakymai patiems tikrintis
0205h
6A0Fh
AC42h

## Slide 29
http://www.mif.vu.lt/~julius/2013Rud/KompArch/Pratybos/Paskaita10NamuDarbai.pdf
Dar uždavinukų galite rasti čia 

## Slide 30
Nepamirškite užpildyti feedback‘o formų! https://docs.google.com/forms/d/1ZquYGEMiPWkPeZgzljiw4iuDX3bk2okkKjblek6OVr8/viewform