## Slide 1
Pertraukimai
Skaidres ir medžiagą ruošė:
Jonas Brusokas

## Slide 4: Kurie teiginiai apie Flag field‘us yra teisingi?
Jais galima aprašyti kažkokio objekto būseną
Jie leidžia talpinti keletą loginių kintamųjų sveiko skaičiaus pavidalu
Stovi prie Prezidentūros
 TRUE
 TRUE

## Slide 5: Kas yra Status Flag?
Žodinio dydžio registras nagrinėjamoje architektūroje
Sveiko skaičiaus laukas aprašantis procesoriaus būseną
Flag Field‘as sudarytas iš 16 bitų
Stati vėliava
 TRUE
 TRUE
 TRUE

## Slide 6: Kada Sign Flag (ženklo žymės) reikšmė gali būti lygi 1?
Kai rezultato laukas yra neigiama reikšmė
Kai rezultato laukas yra teigiama reikšmė
Kai rezultato laukas nulis
Kai pamatai kelio ženklą
 TRUE
 TRUE

## Slide 7: Kurie iš toliau išvardintų flag‘ų keičiasi po aritmetinių operacijų?
Carry flag‘as
Overflow flag‘as
Interrupt flag‘as
Sign flag‘as
Stotelei GG flag‘as
 TRUE
 TRUE
 TRUE

## Slide 8: Ko svarbu nepamiršti?
Kad kiekvieną procedūrą reikia baigti raktiniu žodžiu RET
Kad reikia labai atidžiai skaityti uždavinių sąlygas
Kad reikia lankyti Kompiuterių Architektūros paskaitas
Kad reikia pildyti atsiliepimų anketas
Savo vardo
 TRUE
 TRUE
 TRUE
 TRUE

## Slide 9: Kaip kompiuteris veiktų BE pertraukimų.
Kadangi kompiuteris turi daug įrenginių, procesorius, kad užtikrinų korektišką darbą, turėtų kas kažkiek laiko pereiti per visus įrenginius, patikrinti pasikeitė jų būsena. Nors tai atrodo paprasta ir efektyvu, tai turi keletą esminių trūkumų:
Kol vyksta „perėjimai“, gali kilti situacija, kuri reikalaus dėmesio, o procesorius paprasčiausiai nespės į ją sureaguot (dėl to gali kilti labai daug informacijos perdavimo problemų).
Procesoriaus darbas būtų žymiai lėtesnis, negu galėtų būti, kadangi patikrinimai turėtų būti periodiški ir inkorporuoti į įprastinę veiklą.

## Slide 10: Kas yra Interrupt‘as (pertraukimas)?
Interrupt‘as yra signalas kylantis iš programinės įrangos ar įrenginio prijungto prie kompiuterio, kuris padaro įtaką įprastai instrukcijų ir komandų tėkmei ir yra apdorojamas specialios pertraukimo paprogramės.

## Slide 11: Pertraukimo naudos metaforinis pavyzdys
Tarkim, kad dėstytojo vedama paskaita yra procesas, o studentui iškilęs klausimas yra būsenos pokytis.
Vietoje to, kad Dėstytojas kas kažkiek laiko vaikščiotų ir KIEKVIENO Studento asmeniškai klausinėtų „ar turite klausimų?“ (kas būtų BE INTERRUPT‘Ų), Studentai turi specialų signalą (interrupt‘ą), rankos pakėlimą, kuris pasako Dėstytojui, kad Studentui iškilo klausimas ir kad reikia pristabdyti dėstymą ir į jį atsakyti.

## Slide 12
Interrupt‘ai pagal kilmę yra skirstomi į vidinius ir išorinius.
Vidiniai interrupt‘ai iš pačio procesoriaus (arba jie išreikštai kviečiami programinio kodo arba neišreikštai, iškilus dėmesio reikalaujančiai situacijai). Jie turi didžiausią vykdymo prioritetą.
Išoriniai interrupt‘ai kyla dėl išorinių priežasčių. Kadangi ne visada logiška yra reaguoti į absoliučiai visus išorinių įrenginių pertraukimus, išoriniai interrupt‘ai yra papildomai skirstomi į Maskuojamus ir Nemaskuojamus.
Maskuojami pertraukimai gali būti ignoruojami, nustačius Interrupt žymę (IF) = 0.
Interrupt‘ai skirstomi tam, kad, jei kiltų keli interrupt‘ai vienu metu, būtų galima juos vykdyti tam tikra, logiška ir aprašyta, tvarka.
Vykdymo prioritetai:
Dalyba iš nulio
Programinis
INTO (overflow)
Nemask išoriniai
Mask išoriniai
Žingsninis (debug)

## Slide 13
Situacija: Gautas pertraukimo signalas
Vidinis?
Įvykdoma pask. vykdoma komanda
Nemask?
Mask?
TF = 1?
IF = 1?
Pradedama vykdyti sekanti komanda
Kviečiama pertraukimo apdorojimo procedūra
NE!
NE!
NE!
NE!
TAIP!
TAIP!
TAIP!
TAIP!
Ar programinis / vidinis? (
Ar jis yra nemaskuo-jamas (prioritetinis išorinis)
Ar jis maskuojamas?
Išvada žingsninis pertraukimas

## Slide 14: Pertraukimo procedūrų adresavimas
Kadangi į skirtingus pertraukimus reikia reaguoti skirtingai, skirtingų pertraukimų apdorojimo paprogramių (procedūrų) yra labai daug. Tam, kad būtų užtikrintas išplėčiamumas ir suderinamumas ateičiai, pagal susitarimą procesoriai laiko visų pertraukimų adresus pirmajame atminties kilobaite.
Kiekvienam pertraukimui (kurių gali būti 256) yra skiriami 4 baitai, vadinami pertraukimo vektoriumi, kurie atitinka to konkretaus pertraukimo adresą atmintyje.
Pertraukimo vektoriaus keturi baitai atitinka pertraukimo procedūros IPJ, IPV, CSJ, CSv
Pertraukimo vektoriaus adresas apskaičiuojamas pagal formulę n*4, kur n yra pertraukimo numeris.

## Slide 15
Pertraukimo INT 3h vektoriaus absoliutus adresas yra 0000Ch. baitai adresu atitinka procedūros: 0000Ch: IPJ , 0000Dh: IPv , 0000Eh: CSJ , 0000Fh: CSv
Jei norime rasti pertraukimo procedūros absoliutųjį adresą, tereikia nueiti į pertraukimo vektorių, pasiimti keturis baitus ir iš jų „sulipdyti“ absoliutų adresą.
Pertraukimo procedūrų adresavimo pvz.
Jeigu atmintis būtų tokia, tai: AA=00000: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 pertraukimo procedūros INT 3h: IPJ IPV CSJ CSV
CS = 2524h IP = 2322h AA = CS*10h + IP pertraukimo procedūros AA = 27562

## Slide 16: Sąvokų žodynėlis
Pertraukimo vektorius (vektoriaus adresas) – adresas, nuo kurio keturiuose baituose aprašytas pertraukimo apdorojimo paprogramės adresas (Ipj, Ipv, Csj, Csv).
Pertraukimo absoliutus adresas – pertraukimo aprodorojimo paprogramės absoliutus adresas
Pertraukimo numeris – pertraukimo numeris (skaičius rašomas po INT arba mašininiame kode po komandinio baito CD) pvz.: CD 05 reiškia, kad bus įvykdytas INT 5h
Pertraukimo numeriai, kuriuos reikia mintinai mokėt:
INT 0h = Dalybos iš nulio pertraukimas (CD 00)
INT 1h = Žingsninio režimo pertraukimas (CD 01)
INT 3h = Kontrolinio taško pertraukimas (CD 03) ARBA (CC)
INT 4h = Perpildymo pertraukimas (CD 04) ARBA (CE)

## Slide 17: Interrupto kvietimo mechanizmas
Pertraukimo kvietimas ( INT n ):
Pagal interrupt‘o numerį (n) iš vektorių lentelės apskaičiuojamas vektoriaus absoliutus adresas
Į steką paeiliui padedamos SF, CS, IP registrų reikšmės
TF ir IF Status flag‘o žymės nunulinamos
Perduodamas valdymas
Grįžimas iš pertraukimo ( IRET ):
Iš steko paeiliui paima IP, CS, SF (atkreipkite dėmesį, eiliškumas atvirškčias dėl steko realizacijos)
Grąžinamas valdymas
Adresas n*4: IPJ, IPV, CSJ, CSV
PUSH SF
PUSH CS
PUSH IP (SP – 6)
TF = 0, IF = 0
POP IP
POP CS
POP SF (SP + 6)
Pertraukimo paprogramėje vyksta apdorojimas

## Slide 18: Pavyzdinė užduotis (1)
Duotos registrų reikšmės:
DS = FE21, SS = 5634, CS = C131, ES = 3EE3, SF = 05FF, BP = 92A2, BX = C5D6, SI = 45FA, DI = 22F1, SP = FFE4
Duotas atminties fragmentas:
AA=00000: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 AA=00010: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 AA=00020: 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Užduotis: Apskaičiuoti pertraukimo INT 5h vektoriaus absoliutųjį adresą.

## Slide 19: Sprendimas (1)
Gerai paskaitom sąlygą ir pažiūrim, ko mūsų prašo, mūsų prašo pertraukimo VEKTORIAUS (!) absoliutaus adreso.
Vektoriaus absoliutus adresas skaičiuojamas n*4, kur n yra pertraukimo numeris.
Kadangi pertraukimo numeris yra 5h, tai padauginam (naudodami sudėtį).
5h
5h
Ah
Ah
Ah
14h
Gautą atsakymą 14h išplečiam iki 5 skaitmenų (kadangi absoliutaus adreso laukas susidaro iš 5 skaitmenų) ir gauname 00014h, kas ir bus mūsų vektoriaus absoliutus adresas. Ats: 00014h

## Slide 20: Pavyzdinė užduotis (2)
Duotos registrų reikšmės:
DS = FE21, SS = 5634, CS = C131, ES = 3EE3, SF = 05FF, BP = 92A2, BX = C5D6, SI = 45FA, DI = 22F1, SP = FFE4
Duotas atminties fragmentas:
AA=00000: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 AA=00010: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 AA=00020: 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Užduotis: Apskaičiuoti pertraukimo INT 5h apdorojimo procedūros absoliutųjį adresą.

## Slide 21: Sprendimas (2)
Reikia apskaičiuoti pertraukimo apdorojimo procedūros absoliutųjį adresą. Mes žinome, kad jis yra laikomas pertraukimo vektoriuje, keturiuose baituose pavidalu: IPJ, IPV, CSJ, CSV
Kadangi INT 5h vektoriaus absoliutus adresas 00014h (kaip gauti aprašyta praeitame sprendime), mums tereikia atmintyje tuo adresu surasti mus dominančius keturis baitus. AA=00000: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 AA=00010: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 IPJ IPV CSJ CSV
Susilipdome CS ir IP: CS = 3332h, IP = 3130h ir pasirašom absoliutųjį adresą pagal formulę: AA = CS*10h + IP. Ats: 36450h

## Slide 22: Pavyzdinė užduotis (3)
Duotos registrų reikšmės:
DS = FE21, SS = 5634, CS = C131, ES = 3EE3, SF = 05FF, BP = 92A2, BX = C5D6, SI = 45FA, DI = 22F1, SP = FFE4
Duotas atminties fragmentas:
AA=00000: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 AA=00010: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 AA=00020: 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Užduotis: Kokia bus registrų SF ir SP reikšmių suma įvykdžius pertraukimo komandą INT 7h?

## Slide 23: Sprendimas (3)
Kadangi mums reikia apskaičiuoti SP ir SF reikšmių sumą įvykdžius pertraukimo komandą, mums reikia prisimint, kaip keičiasi jie keičiasi.
Kviečiant pertraukimą į steką padedamos (PUSH) trys reikšmės. Tai reiškia, kad SP reikšmė mažės 6 (2 už kiekvieną PUSH). Duotas SP = FFE4, FFE4 – 6 = FFDE naujas SP = FFDE
Kadangi IF ir TF reikšmės yra nunulinamos, tai SF‘o reikšmė keisis. Duotas SF = 05FF, išsirašom dvejetaine: 0000 0101 1111 1111 XXXX ODIT SZXA XPXC Pakeičiam IF ir TF į 0 ir perrašom: 0000 0100 1111 1111 Paverčiam į šešioliktainę: naujas SF = 04FF
Sudedam SF ir SP: FFDE + 04FF = 104DD (sumos atsakymui nėra taikomi lauko apribojimai, t.y. rašom tokį atsakymą, kokį gaunam) Ats: 104DDh

## Slide 24
Užduotys
Atminties baituose su adresais nuo 00000 iki 000FF yra užrašytos reikšmės nuo 0 iki 255. Koks bus komandos INT 55h pertraukimo vektoriaus absoliutus adresas?
Apskaičiuokite kontrolinio taško pertraukimo vektoriaus absoliutų adresą.
Atminties baitai su adresais nuo 00000 iki 000FF užpildyti baitų reikšmėmis nuo -128 iki 127. Apskaičiuokite INT 39h pertraukimo apdorojimo procedūros absoliutų adresą
Atminties baitai su adresais nuo 00000 iki 000FF užpildyti baitų seka nuo -128 iki 127. Apskaičiuokite INT 15h pertraukimo procedūros IP reikšmę šešioliktaine sistema.

## Slide 25
Užduočių atsakymai
00154
0000C
6DBC4
D5D4

## Slide 26
Nepamirškite užpildyti feedback‘o formų! https://docs.google.com/forms/d/1ZquYGEMiPWkPeZgzljiw4iuDX3bk2okkKjblek6OVr8/viewform